załącznik nr 2

...................................

Pieczęć Wykonawcy

| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w zakresie budowy chodnika od km 30+964 do km 31+106 |
| --- |
| FORMULARZ CENOWY |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych | km | 0,142 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie karpiny o średnicy pnia 25-50 cm wraz utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów po karczach | szt. | 3,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. średniej 30 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1km | m3 | 89,70 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Ciecie piłą mechaniczną nawierzchni na głębokość 9-15 cm | mb | 142,00 |  |  |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 5 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu | m3 | 40,68 |  |  |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane mechanicznie, średnia głębokość koryta 10 cm | m2 | 270,60 |  |  |
| 7 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 241,60 |  |  |
| 8 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazd | m2 | 29,00 |  |  |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 9 | D-05.03.15 | Uszczelnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią nawierzchni | m | 142,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 270,60 |  |  |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 11 | D-06.01.01 | Profilowanie i humusowanie skarp i rowów, z obsianiem trawą - warstwa humusu o grub. 10 cm | m2 | 355,00 |  |  |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 12 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, 15x22 cm i 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 18,60 |  |  |
| 13 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 284,00 |  |  |
| Razem wartość netto (poz. 1-13) |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość brutto |  |

SŁOWNIE:……………………………………………………………….………………………………….……………………………………………… zł

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.................................data..................